## Slide 1
Projet P5C404bis
Application d’un point de vue d’ingénieur à la réalisation d’un tour de magie.
COLAS Gaël – PRABAKARAN Sylvestre
Notes: G

## Slide 2: Présentation de l’objectif
Reproduire un effet magique existant grâce aux méthodes d’ingénieur
Notes: S

## Slide 3: Stratégie de création d’un tour
1) Choix de l’effet magique
2) Recherches sur l’état de l’art
3) Sélection de la solution technique
4) Description précise du déroulement
5) Conception des plans techniques
6) Réalisation du dispositif final
Notes: S

## Slide 4: Stratégie de création d’un tour
1) Choix de l’effet magique
2) Recherches sur l’état de l’art
3) Sélection de la solution technique
4) Description précise du déroulement
5) Conception des plans techniques
6) Réalisation du dispositif final
Notes: G

## Slide 5: Choix de l’effet magique
Un effet magique
Lorsqu’un élément (ou plusieurs) défient, sans explication apparente à leurs yeux, un principe physique ou logique.
Principe défié : Principe de causalité
Notes: G

## Slide 6: Choix de l’effet magique
Notes: G

## Slide 7
Choix de l’effet magique
LISA
Notes: G

## Slide 8
Choix de l’effet magique
LISA
Notes: G

## Slide 9
Choix de l’effet magique
LISA
LISA
Notes: G

## Slide 10: Stratégie de création d’un tour
1) Choix de l’effet magique
2) Recherches sur l’état de l’art
3) Sélection de la solution technique
4) Description précise du déroulement
5) Conception des plans techniques
6) Réalisation du dispositif final
Notes: S

## Slide 11
Recherches sur l’état de l’Art
Notes: S

## Slide 12
Recherches sur l’état de l’Art
Notes: S

## Slide 13
Recherches sur l’état de l’Art
1
Récupérer l’information
2
Transmettre l’information
3
Être indétectable
Notes: S

## Slide 14: Stratégie de création d’un tour
1) Choix de l’effet magique
2) Recherches sur l’état de l’art
3) Sélection de la solution technique
4) Description précise du déroulement
5) Conception des plans techniques
6) Réalisation du dispositif final
Notes: G

## Slide 15: Sélection de la solution technique
1
Récupérer l’information
 | Encombrement | Discrétion | Rapidité | Fiabilité | Coût
Complice |  |  |  |  | 
Bouton poussoir |  |  |  |  | 
Capteur lumineux |  |  |  |  | 
RFID |  |  |  |  | 
Mesure du poids |  |  |  |  | 
Notes: G

## Slide 16: Sélection de la solution technique
2
Transmettre l’information
 | Distance | Fiabilité
Bluetooth |  | 
WiFi |  | 
3
Être indétectable
 | Discrétion | Fiabilité
Visuel |  | 
Auditif |  | 
Tactile |  | 
Notes: G

## Slide 17: Sélection de la solution technique
Problématique de l’intégration
Mesure du poids
Bluetooth
Vibrations
Utilisation d’un Smartphone
Utilisation d’un capteur de force
Utilisation d’une carte électronique avec Bluetooth
Programmation Android ou IOS
Utilisation d’un circuit imprimé
Dissimuler le tout du spectateur
Notes: S

## Slide 18: Stratégie de création d’un tour
1) Choix de l’effet magique
2) Recherches sur l’état de l’art
3) Sélection de la solution technique
4) Description précise du déroulement
5) Conception des plans techniques
6) Réalisation du dispositif final
Notes: S

## Slide 19: Description précise du déroulement
Le magicien annonce qu’il a réalisé une prédiction
Le magicien donne l’enveloppe à un spectateur
Le magicien présente le matériel
Le magicien explique au spectateur qu’il va devoir colorier
Le magicien se bande les yeux
Le spectateur prend un feutre au hasard dans le pot
Le magicien lui dit de colorier un élément spécifique du dessin
Le spectateur colorie cet élément de cette couleur
Le spectateur se débarrasse du feutre
L’opération est répétée tant qu’il reste des feutres
Le magicien enlève le bandeau
Le magicien demande au spectateur de sortir la prédiction de l’enveloppe
La prédiction et le dessin du spectateur correspondent
Notes: S

## Slide 20: Stratégie de création d’un tour
1) Choix de l’effet magique
2) Recherches sur l’état de l’art
3) Sélection de la solution technique
4) Description précise du déroulement
5) Conception des plans techniques
6) Réalisation du dispositif final
Notes: S

## Slide 21: Conception des plans
Trois grandes parties
Notes: S

## Slide 22: Conception des plans
Détecter les feutres
m1
m2
m3
Mtot1 = m1+m2+m3
Notes: G

## Slide 23: Conception des plans
Détecter les feutres
m1
m2
m3
Mtot1 = m1+m2+m3
Mtot2 = m2+m3
Mtot2 – Mtot1 = m1
m1≠m2≠m3
Notes: G

## Slide 24: Conception des plans
Utilisation d’un capteur de force
Utilisation d’un capteur HX711
Et d’une interface de conversion analogique numérique.
Plage de valeur : 0 à 1 kg
Précision : 0,1 g
Notes: G

## Slide 25: Conception des plans
Partie électronique
Utilisation de la carte Arduino RADON
Dimensions : 18x36 mm
Nombre d'entrées et sorties : 26
Masse : 10 g
Tension d'opération : 3.3 V / 5V
Fréquence d'horloge : 48 MHz
Mémoire Flash : 16 K
Notes: G

## Slide 26: Conception des plans
Intégration
Réalisation d’un circuit imprimé à l’aide de ALTIUM
Notes: G

## Slide 27: Conception des plans
Intégration
Réalisation d’un circuit imprimé à l’aide de ALTIUM
Alimentation externe
Arduino RADON
Capteur de force
Convertisseur A/N
Notes: G

## Slide 28: Conception des plans
Partie mécanique
Notes: S

## Slide 29: Stratégie de création d’un tour
1) Choix de l’effet magique
2) Recherches sur l’état de l’art
3) Sélection de la solution technique
4) Description précise du déroulement
5) Conception des plans techniques
6) Réalisation du dispositif final
Notes: S

## Slide 30: Réalisation du dispositif
Code Arduino
Détection des feutres
m1
m2
m3
m1≠m2≠m3
Ecart minimal : delta
Nombre de feutres : max
Notes: G

## Slide 31: Réalisation du dispositif
Code Arduino
Détection des feutres
m
t
tmes
nmes
> mmin
mequal
Notes: G

## Slide 32: Réalisation du dispositif
Code Arduino
Paramètres
Variables
n
mPot
mPen[max]
mCurrentPen
currentPen
mTot
max | 6
mMin | 5 g
delta | 0,5 g
mEqual | 0,1 g
tMes | 50 ms
nMes | 10
Notes: G

## Slide 33: Réalisation du dispositif
Code Arduino
initialization()
Enregistre les différentes masses des feutres pour l’initialisation
parameters()
Récupère les paramètres via la connexion Bluetooth
isWeightDifferent()
Vérifie si la masse totale a changé et s’est stabilisée
Préparation du tour
Exécution du tour
takenPen()
Renvoie le feutre qui vient d’être pris par le spectateur
Notes: G

## Slide 34: Réalisation du dispositif
Communication Bluetooth
Serveur GATT
1 Service
3 Caractéristiques
ParametersCharacteristic
SwitchPenCharacteristic
SwitchWeightCharacteristic
Notes: G

## Slide 35: Réalisation du dispositif
Code Android
2 fonctions principales
Recevoir les données transmises par le pot
Transmettre discrètement ces informations au magicien
2 fonctions supplémentaires
Guider le magicien dans l’initialisation du tour
Permettre la personnalisation des paramètres
Notes: S

## Slide 36: Réalisation du dispositif
Code Android
FirstActivity
ScanActivity
VibrationsActivity
DetectionActivity
BluetoothLeService
Paramètres de vibrations
Paramètres de détection
Paramètres
Paramètres
Données transmises
Notes: S

## Slide 37: Réalisation du dispositif
Code Android
Notes: S

## Slide 38: Réalisation du dispositif
Code Android
Signal court
Pause
Signal long
Période
État du vibreur
Temps
Allumé –
Éteint –
Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Signal | 0 | 1 | 00 | 01 | 10 | 11
Notes: S

## Slide 39: Réalisation du dispositif
Code Android
Recherche du périphérique
Connexion au périphérique
Chargement des services
Activation des notifications
Envoi des paramètres
Mesure des feutres
Détection des feutres
Notes: S

## Slide 40: Réalisation du dispositif
Circuit imprimé
Etapes de conception sous Altium :
  Création d’une bibliothèque de composants
  Réalisation du schéma du circuit électronique
  Création de la PCB
  Impression du typon
  Fabrication de la carte
  Câblage physique des composants
Notes: G

## Slide 41: Réalisation du dispositif
Partie mécanique
Notes: S

## Slide 42: Réalisation du dispositif
Partie mécanique
Notes: S

## Slide 43: Réalisation du dispositif
Tests
Reverse-engineering
Feutre | Jaune | Orange | Rouge | Vert | Bleu
Tps de réponse (en s) | 3.1 | 4.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9
Notes: G

## Slide 44: Réalisation du dispositif
Tests
Résultats
Notes: G

## Slide 45
Coût de la GI
Partie | Objet | Prix
Electronique | Radon | 40 € (Genuino 101)
 | Capteur de force DFRobot | 26.85 €
 | PCB | 5 €
Mécanique | Feutres | 5 €
 | Base du pot (impression 3D) | 1.65 €
 | Revêtement du pot | 5 €
Bilan des coûts du prototype
TOTAUX
71,85 €
11,65 €
Coût de fabrication = 82,5 €
Réalisation du dispositif
Notes: G

## Slide 46
CONCLUSION
Notes: G

## Slide 47
Le laboratoire du LISA
- Laurent Cabaret
- Hanane Meliani
- Didier Coudray
La fondation ECP
Remerciements
Notes: S

## Slide 48
« Est-ce que vous avez des questions ? »
Notes: SG